Apprivoiser votre interface PC-RADIO

La plupart des radios HF possèdent une sortie “AF” dans la prise microphone. (AF: Audio Frequency)  ici 2 exemples de manufacturier

Les autres devront utiliser l’option “B”

qui bien sur va vous demandez un câble supplémentaire…

avec 1 connecteur 3.5mm (1/8”) mono

aux extrémités.

Ce dernier partira de la sortie Haut-parleur de votre radio

(ou comme moi, sortie DATA OUT à l’arrière du radio)

L’autre extrémité est prévue dans la prise de coté de votre interface.

Identification des deux cables audio

Des petits cables noirs vont directement

à la carte de son de l’ordinateur.

Le premier à être branché sera l’entré line-in

(ou microphone dans d’autres cas)

Pour identifier ces derniers vous devrez vous servir

d’un logiciel et vérifier lequel vous donnera de l’activité en réception

ou encore plus facile d’ouvrir votre interface et de suivre le cablage.

(section guide dépannage suivra)

Une fois identifier, on vous conseil d’apposer un collant

sur les cables appropriés

Le cable beige vers un port RS-232

(com1 ou com2 ou comme vous voulez…)

La position de réglage initial que l’on vous suggère est

le potentiomètre à l’intérieur de votre interface à mi-chemin.

Ce dernier est actif en transmission uniquement.

Seul votre contact (QSO) vous permettra de savoir si le niveau

de l’ajustement est bon.

(section guide dépannage suivra)