Guide et dépannage

pour votre interface PC-RADIO

La saga des cartes de son..!!!

“où est-ce que m’e plug..???”

Trop simple pour expliquer...

(entré microphone est aussi une option d’entrée)

La documentation de votre carte se son

va vous aider pour les branchements

selon les codes de couleurs

****  Plus votre carte est multifonctionnelle

(5.1, Dolby, surround, 5 haut-parleurs, etc. etc.)

moins est sera compatible avec votre interface…

Suggestions pour tester votre interface en réception

Installer  sur votre ordinateur

et tenter de recevoir des signaux A.R.P.S.

disponible dans votre région.

( en mode packet 1200 bauds)

En cas de problème voici l’identification des codes de couleurs à l’intérieur de votre interface PC-RADIO

# Cable RS-232

** C’est aussi bon si vous avez le orange et bleue inversé.

Cables Audio noir

Dans l’ordre..: Carte de son Line IN – OUT

En cas de problème voici l’identification des codes de couleurs à l’intérieur de votre interface PC-RADIO

** C’est aussi bon si d’entre vous

avez un cable orange à la place du brun