‘Programme Horloge – Calendrier commenté

'*******************************************************************************

'*  Name    : Horloge et calendrier XT OSC 3.BAS 							*

'*  Author  : Claude Cossette, VE2APS                          						 *

'*  Notice  : Copyright (c) 2003 [select VIEW...EDITOR OPTIONS]					 *

'*          : All Rights Reserved                              							 *

'*  Date  de programmation  : 11-01-2004                                       					 *

'*  Version : 1.2                                               							*

'*  Notes   : Oscillateur externe 4.194304 Mhz, division par 256 avec prescaler			 *

'*  Notes   : et division par 256 avec TIMER0 ; LCD câblé par défaut  				*

'*  Notes   : et PortB pattes 1 et 2 laissées libres pour usage ultérieur  				*

'*  Notes   : modifié pour heure avancée et normale selon la Loi sur le temps légal en vigueur au Québec depuis le 2007-01-01 										*

'****************************************************************

‘ Fuses

@ device PIC16F628,XT_OSC,WDT_OFF,MCLR_OFF,PWRT_ON,BOD_ON,LVP_OFF,CPD_OFF,PROTECT_OFF

CCP1CON = 0              'Capture Compare OFF

CMCON = 7                'Compare module OFF

Pause 500                'Pause pour donner le temps à l'affichage LCD de démarrer

'Liste des variables

Y var bit                'Variable auxiliaire pour test de l'heure normale ; c'est un drapeau

Nodujour var byte        'Variable représentant le numéro du jour de la semaine 1= Dimanche

Update var byte          'Variable auxiliaire relative au rafraîchissement du LCD

B0 var byte              'Variable B0 pour debouncing des boutons de réglage de l'horloge

Sec var byte             'Variable Secondes

Minut var byte           'Variable Minutes

Hre var byte             'Variable Heures

Div_temps Var byte       'Variable Diviseur de temps dans la sous-routine ISR

Jour var byte            'Variable Jour

Mois var byte            'Variable Mois

An var word              'Variable Année (Cette variable a  4 chiffres, il faut  donc  plus que 8 bits pour représenter sa valeur dans le système binaire ; voir manuel du compilateur PicBasic Pro page 21para.4.3 Variables)

Nbjrmois var byte        'Variable Nombre de jours dans le mois

W1 var byte              'Variable auxiliaire utilisée dans le test pour l'année bissextile

'Initialisation des variables et des Ports

Update = 1               'Force le premier affichage au LCD

Sec = 0:Minut = 0:Hre = 0:B0 = 0:Div_temps = 0	‘Notez l’usage du symbole : pour séparer deux énoncés placés sur une même ligne, ce qui ne change pas la quantité de code généré (voir  PBP Compiler manuel page 29 para 4.13. Multistatement lines)

Jour = 1:Mois = 1:An = 2003:W1 = 1:Nbjrmois = 31:Nodujour = 1: Y = 0   ‘où y est un drapeau

‘Mise à zéro des ports A et B

PortA = 0                'PortA mis à zéro pour fins de stabilisation ; très important avant de faire le TrisA ; à noter que aucun signe devant la valeur signifie une valeur exprimée dans le système décimal

PortB = 0                'PortB mis à zéro pour fins de stabilisation ; très important avant de faire le TrisB

‘Définition des pattes sur les ports A et B

TrisA = %11110000        'Le symbole  %  signifie que la valeur est exprimée  dans le système binaire ; Sur PortA définition des pattes RA0 à RA3 en sortie car raccordées sur affichage LCD et RA4 à RA7 en entrée parce que c’est l’usage physique qu’on en fait (voir le schéma de câblage). Voir également le manuel PicBasic Pro Compiler pages 27 et 28 para 4.11. Pins ; 1 = en entrée et 0 = en sortie  car ce faisant on agit sur le «registre Tris» de fonction spéciale du port

TrisB = %11111011        'Sur le PortB les pattes RB0, RB1 et RB3 à RB7 sont définies en entrée car elles sont  connectées sur les boutons et RB2 est en sortie car c’est l‘usage physique qu’on en fait (voir le schéma de câblage)

'Réglage de l'interrupt du TIMER0

'Réglage du prescaler dans l'Option Register pour diviser la fréquence de l'osc par 256. Il est intéressant de regarder la fig.14 dans le data sheet  # DS40400C page 101 du Pic 16F628 où on explique la logique de l’Interrupt dans ce PIC. On y explique également que ce PIC offre 10 sources différentes d’interrupt.

OPTION_REG = %10000111 ‘voir Microchip data  sheet  DS40300C page 20 ; les bits 0, 1 et2 étant réglés à 1 cela permet au TMR0 de diviser la fréquence de l’oscillateur par 256 ; bit 7 réglé à 1 fait que «PortA pull-ups  are disabled»

'Initialisation du TIMER0

TMR0 = 0	’Timer zéro mis à 0

'Réglage de l'interrupt control register pour que Timer0 puisse lever le drapeau au compte de 256

Intcon = %10100000	‘voir Microchip data sheet DSC40300C page 21 ; bit 5 réglé à 1 c’est le TMR0 overflow enable bit et lorsque réglé à 1 «it enables the TMR0 interrupt» ; bit 7 réglé à 1 «it enables all unmasked interrupts». Pour encore mieux comprendre ça il faut regarder la fig. 14 dans le data sheet du Pic 16F628.

ON Interrupt Goto ISR    'Si le drapeau de l'Interrupt control register est levé par l'overflow du TIMER0, branchement à la sous-routine ISR

‘Début de la boucle principale

Main:                    'Label marquant le début de la boucle principale

B0 = 0                   ' Variable qui doit être mise à zéro avant le départ de toute instruction «button»

'Vérifier si un des boutons de réglage de l'heure est pressé

Button PortB.7,0,100,10,B0,1,Hreset   'Bouton de réglage manuel des heures  voir note 1 au bas de la page 8

Button PortB.6,0,100,10,B0,1,Minutset 'Bouton de réglage manuel des minutes et des secondes simultanément

'Vérifier si un des boutons de réglage du calendrier est pressé (voir les explications sur le fonctionnement de l’instruction BUTTON à la page 9 du présent document)

Button PortB.0,0,100,10,B0,1,Jourset   'Bouton de réglage manuel du jour

Button PortB.5,0,100,10,B0,1,Moisset   'Bouton de réglage manuel du mois

Button PortA.5,0,100,10,B0,1,Anset     'Bouton de réglage manuel de l'année

'Vérifier si le bouton de réglage du numéro du jour (lequel représente le nom du jour) est pressé [ici par convention Dimanche est le jour 1.

Button PortB.4,0,100,10,B0,1,Nodujourset

IF sec >= 60 Then

Minut = Minut + 1:Sec = 0    'Si variable Sec >= 60 augmenter variable Minut de 1 et placer variable Sec à 0

ENDIF

If Minut >= 60 Then

Hre = Hre + 1:Minut = 0    'Si variable Minut >= 60 augmenter variable Hre de 1 et placer variable Minut à 0

ENDIF

IF Hre >= 24 Then

Hre = 0:Minut = 0:Sec = 0    'Si variable Hre >= 24 placer variables Sec, Minut et Hre à 0

Jour = Jour + 1

Nodujour = Nodujour + 1

ENDIF

'Vérifier si le numéro du jour de la semaine est plus grand que 7

IF Nodujour > 7 THEN

Nodujour = 1

ENDIF

'Aller lire dans la mémoire du EEPROM le nombre de jours dans le mois

LOOKUP Mois,[0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31],Nbjrmois

'Si on est dans le mois de février, vérifier si l'année est bissextile

IF Mois = 2 THEN Testbissextile

'Vérifier si la variable Jour a dépassé le nombre de jours dans le mois

Limitmois:

IF Jour > Nbjrmois THEN

Jour = 1:Mois = Mois + 1

ENDIF

IF Mois > 12 THEN

Mois = 1:An = An + 1

ENDIF

'Vérifier si l'année a dépassée l'année 2050

IF An > 2050 THEN

Jour = 1:Mois = 1:An = 2003

ENDIF

'Vérifier si on est à l'heure avancé

IF (Mois = 3) AND (Nodujour = 1) AND (Jour >= 8) AND (Hre = 2) THEN	‘L’opérateur (>=) signifie [plus grand ou égal à] voit manuel du compilateur Picbasic Pro page 36 para. 4.18 Comparison Operators ; pour les opérateurs logiques comme AND, OR etc., voir le manuel du compilateur PicBasic pro page 36 para. 4.19 Logical Operators

Hre = Hre + 1

Y = 0  ‘abaisser le drapeau

ENDIF

'Vérifier si on est à l'heure normale

IF Y = 0 THEN Testhrenorm

'Début de l'affichage du temps sur le LCD (voir manuel de compilateur PicBasic Pro page 90 para. 5.36 LCDOUT)

Affichage:                    'Label marquant le début de l'affichage du temps

IF Update = 1 THEN            'Variable Update utilisée pour forcer l'affichage des données si = 1

LCDOUT $fe, 1               ' Effacer l'affichage LCD

LCDOUT dec2 Hre,":",dec2 Minut,":",dec2 Sec 	'Afficher la valeur décimale à 2 chiffres pour chacune des variables Hre, Minut et Sec sous la forme HH:MM:SS

LCDOUT $FE,$C0,dec1 Nodujour,":",dec2 Jour,":",dec2 Mois,":",dec4 An 	‘ où une variable à chaîne comme les deux points ( :)  doivent être placés entre guillemets  voir manuel du compilateur PicBasic Pro page 25 para. 4.8 Numéric Constants

ENDIF

Update = 0                'Interdit l'affichage des données au moment inopportun

Goto Main                 'Branchement inconditionnel à la boucle principale appelée «Main»

'Début de la sous-routine suite à un interrupt donné par l'overflow du TIMER0 ; elle permet de compter les levés du drapeau du TMR0  à tous les 1/16 sec dans l'intervalle de temps compris entre chaque seconde

DISABLE                   'Instruction requise pour éviter des interruptions à un moment inopportun

ISR:                      'Label ISR (Interrupt sub-routine)

Div_temps = Div_temps + 1 'Augmenter d'une unité la variable Div_temps

INTCON.2 = 0              'Reset le bit 2 du Interrupt control register qui correspond au TMR0 overflow interrupt flag bit, lequel doit être remis à 0 par software  (voir PIC data sheet DS40300C page 21)

IF Div_temps >= 16 Then

Sec = Sec + 1:Div_temps = 0:Update = 1  'Si Div_temps = 16, augmenter variable Sec d'une unité et placer variable Div_temps à 0 ; rafraîchir l'écran LCD

endif

Resume                   'Sortir de la sous-routine et retourner au programme principal

'Début du réglage manuel des heures

Hreset:                  'Label  marquant le début du réglage manuel des heures

Hre = Hre + 1

Pause 300

IF Hre >= 24 THEN

Hre = 0

ENDIF

Update = 1                 'Autoriser l'affichage des données

Goto Affichage

‘Début du réglage manuel des minutes

Minutset:                  'Label marquant le début du réglage manuel des minutes

Minut = Minut + 1:sec = 0

Pause 300                  'Délai pour nous donner le temps d'ajuster manuellement les minutes sur l'affichage

IF Minut >= 60 THEN

Minut = 0:sec = 0

ENDIF

Update = 1                  'Autoriser l'affichage des données

Goto Affichage           'Branchement inconditionnel au label «Affichage»

‘Sous-routine pour tester si l’année en cours est bissextile

Testbissextile:

W1 = An // 4	‘Les deux barres parallèles  (//) signifient que le PIC  effectue la division de «An» par 4 et il place le reste de la division dans la variable W1, ce reste est appelé «modulus»; voir manuel du compilateur PicBasic Pro page32 para. 4.17.2 Division.

IF W1 = 0 THEN

Nbjrmois = 29

ENDIF

GOTO Limitmois

'Début de la sous-routine du réglage manuel du calendrier car tous ces Labels sont associés aux boutons de réglage manuel des divers paramètres de l’horloge

Jourset:

Jour = Jour + 1

Pause 300

IF Jour > Nbjrmois THEN

Jour = 1

ENDIF

Update = 1

GOTO Affichage

Moisset:

Mois = Mois + 1

Pause 300

IF Mois > 12 THEN

Mois = 1

ENDIF

Update = 1

GOTO Affichage

Anset:

An = An + 1

Pause 300

IF An > 2050 THEN

An = 2003

ENDIF

Update = 1	‘autorise la mise à jour de l’affichage lorsque la variable Update est égale à 1

GOTO Affichage

Nodujourset:

Nodujour = Nodujour + 1

PAUSE 300

IF Nodujour > 7 THEN

Nodujour = 1

ENDIF

Update = 1

GOTO Affichage

‘Sous-routine du test pour  l’heure  normale

Testhrenorm:

IF (Mois = 11) AND (Jour < 8) AND (Nodujour = 1) AND (Hre = 2) THEN

Hre = Hre - 1

Y = 1 ‘Lever le drapeau

Update = 1

PAUSE 300

ENDIF

GOTO Affichage

End                      'Indique au compilateur la fin du programme

Notes

- Explication de l’instruction  Button PortB.7,0,100,10,B0,1,Hreset

La syntaxe est la suivante : BUTTON Pin, État, délai, Vitesse, Action, Label

Description : L’instruction BUTTON élimine l’influence des vibrations des contacts lorsqu’on presse le bouton (debouncing), ce qui autrement pourrait être interprété par le programme comme étant des pressions successives du bouton au lieu d’une seule pression. De plus, cette instruction assure une fonction de répétition automatique de l’instruction laquelle permet l’exécution de cele-ci tant et aussi longtemps qu’on presse le bouton. Le temps qui s’écoule entre l’exécution de deux instructions successives est spécifié par l’argument «Vitesse».

PIN : c’est la patte sur laquelle le bouton est raccordé.

ÉTAT : C’est l’état de la patte au moment où le bouton est pressé soit 0 ou 1.

DÉLAI : C’est le décompte du temps qui s’écoule avant de débuter la répétition automatique» (0…255).  À la valeur 0, il n’y aura pas de répétition. À la valeur 255, le «débouncing» sera effectué mais il n’y aura pas de répétition automatique de l’Instruction.

VITESSE : C’est le temps qui s’écoule avant que la répétition de l’instruction ne se produise soir de 0 à 255.

VARIABLE : C’est une variable auxiliaire de type «byte» (laquelle doit être définie au tout début du programme) qui est utilisée pour mesurer le délai et pour répéter le décompte. Avant tout démarrage de l’instruction BUTTON cette variable doit être mise à zéro.

ACTION : C’est l’état auquel le saut au label mentionné  dans l’instruction doit être effectué  (0 si le bouton n’est pas pressé, 1 s’il est pressé). En d’autres termes, si c’est «0», il y aura un saut au label mentionné si le bouton n’est pas pressé  et si c’est 1 il y aura un saut au label mentionné si le bouton est pressé.

LABEL : L’exécution continue depuis ce label si l’ACTION est correcte.

L’instruction : Button PortB.7,0,100,10,B0,1,Hreset  s’interprète comme suit :

Si le bouton sur la patte du PIC est pressé, RB7 saute au Label «Hreset». Le bouton est considéré comme étant pressé s’il y a un « 0 » logique sur la patte RB7 du PIC ; pourquoi ?  C’est parce que lorsque le bouton est pressé la patte RB7 est mise à la masse produisant ainsi un «low» ou 0 logique sur cette patte.

Par Claude Cossette, VE2APS

2008-11-06